Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина»

Конкурсное задание

на конкурс профессионального мастерства среди студентов

по компетенции "Электромонтаж"

Составил:

преподаватель Елшанская С.В.

Самара, 2021

Конкурсное задание

Задание: составить схему электрическую принципиальную согласно техническому заданию и выполнить чертеж по ГОСТ 2.702-2011 (Единая система конструкторской документации). Осуществить электрическую сборку силового и осветительного электрооборудования по составленной схеме. Запрограммировать реле времени, согласно заданному алгоритму. Произвести включение и пробный пуск электрической схемы

Время выполнения: 3 часа

Материалы и оборудование

Оснащение:

- рабочий стол;

- стенд со схемой.

Оборудование:

- реле времени.

Производственные инструменты:

- набор отверток;

- кримпер, стриппер или комбинированный инструмент

Измерительный инструмент:

- мультиметр;

Документация:

- Техническое задание (Приложение 1)

- Схема электрическая принципиальная подключения силового и осветительного оборудования

Спецодежда:

- халат (куртка или комбинезон);

- головной убор.

Критерии оценки

| Задание | Критерий | Кол-во баллов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Минимум | Максимум |
| Составить схему электрическую принципиальную согласно техническому заданию и выполнить чертеж по ГОСТ 2.702-2011 (Единая система конструкторской документации). | Конкурсант правильно прочитал и понял техническое задание | 0 | 3 |
|  | Правильно вычертил схему электрическую принципиальную | 0 | 10 |
|  | Все элементы оборудования изображены на схеме по ГОСТу 2.702-2011 | 0 | 2 |
| Осуществить электрическую сборку силового и осветительного электрооборудования по составленной схеме. | Правильность сборки схемы | 0 | 22 |
|  | Соблюдение нормы времени на сборку схемы | 0 | 5 |
|  | Эстетика выполнения работы | 0 | 5 |
|  | Все требования охраны труда при приёмке электрооборудования и включении его в работу соблюдены: - работы производились в спецодежде; - работы производились только исправным и чистым инструментом; - во время выполнения задания использовались рациональные и безопасные приемы ведения работ. | 0 | 3 |
| Запрограммировать реле времени, согласно заданному алгоритму | Полнота проведённых операций по приёмке электрооборудования и включению его в работу соответствует установленным требованиям и заданным условиям | 0 | 2 |
|  | Качество проведённых операций по приёмке электрооборудования и включению его в работу соответствует установленным требованиям и заданным условиям | 0 | 1 |
|  | Требования охраны труда при приёмке электрооборудования и включении его в работу соблюдены. | 0 | 2 |
| Произвести включение и пробный пуск электрической схемы | Полнота проведённых операций по пробному пуску машин соответствует установленным требованиям и заданным условиям: - конкурсант проверил отсутствие напряжения на стенде (схеме); - конкурсант настроил оборудование; | 0 | 1 |
|  | Качество следующих проведённых операций по пробному пуску машин соответствует установленным требованиям и заданным условиям: - проверка отсутствия напряжения с использованием специального оборудования; - «прозвонка» цепей управления | 0 | 2 |
|  | Все требования охраны труда при испытании и пробном пуске машин соблюдены: - работы производились в спецодежде; - работы производились только исправным и чистым инструментом; - во время выполнения задания использовались рациональные и безопасные приемы ведения работ. | 0 | 2 |
|  | Итого | 0 | 60 |

Приложение 1

Техническое задание

Схема нереверсивного пуска трехфазного асинхронного двигателя напряжением 220 В, с включением освещения с заданной выдержкой времени

(реле времени РВО-П2-15).

Цепь управления рассчитана на 220В линейного напряжения.

Необходимо произвести блокировку кнопки «пуск».

Подготовить цепь заземления.